附件一

经贸管理学院会计实训中心装修设计项目功能及布局

1、项目地点

经贸管理学院四楼405-408室

2、整体设计版块划分及要求

A：金税实训中心部分：应合理规划教师讲台、显示设备、一体机、学生操作桌、服务器、会议桌、单据柜及吸顶空调的规划，墙面为批腻子乳胶漆﹔地面为陶瓷静电地板、顶面灰色乳胶漆，照明灯具统一为定制LED吊灯；与隔壁教室使用墙体隔断，电脑桌凳、书柜规格及材质见经贸学院201-205。必须设计施工图和设计效果图。

B：智能财务云共享中心/1+X证书考场部分：应合理规划教师讲台、显示设备、一体机、学生操作桌、服务器、单据柜、双面灯箱及吸顶空调的规划，墙面为批腻子乳胶漆﹔地面为陶瓷静电地板、顶面灰色乳胶漆，照明灯具统一为定制LED吊灯；与隔壁教室使用墙体、玻璃墙隔断，电脑桌凳、书柜规格及材质见经贸学院201-205。必须设计施工图和设计效果图。

C：技能竞赛实训室部分：应合理规划教师讲台、显示设备、一体机、学生操作桌、单据柜、双面灯箱、接待区及吸顶空调的规划，墙面为批腻子乳胶漆﹔地面为陶瓷静电地板、顶面灰色乳胶漆，照明灯具统一为定制LED吊灯；与隔壁教室使用玻璃墙隔断，电脑桌凳、书柜规格及材质见经贸学院201-205。必须设计施工图和设计效果图。

3、各区域布局及功能由设计单位在设计说明书中重点以施工图和彩色效果图展现,施工图和效果图均为A3打印。

4、设计单位设计时需根据附件（CAD平面图）和现场自行踏勘情况和项目要求进行设计施工图与效果图。

5、设计方案要求

设计方案中需对设计功能区域进行合理布局及色调风格设计，但不得改变设计要求的框架平面布局与功能设计方案。

空间组织包括平面布置，建筑的总体布局、功能要求等，同时对教学和办公功能区域进行设计。各设计和施工内容包含地面、墙面、隔断、吊顶、照明等要求特点的设计。

6、设计单位需提交的材料

CAD平面图、效果图、装潢施工图（含水电布置图）及装潢工程量明细详单等完整资料2套。

7、中标单位设计初稿完成后提交采购方审阅，根据审阅意见进行修改，直至采购方满意为止。

8、中标单位需指派设计人员对装修施工过程中现场指导，且参与项目施工关键点的验收。